СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 34 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 58 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 61 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и основных видов деятельности (ВД):

| ВД 1 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей |
| --- | --- |
| ВД 2 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей |
| ВД 3 | Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей |
| ВД 4 | Проведение кузовного ремонта |
| ВД 5 | Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля |
| ВД 6 | Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств |
| ВД 7 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих |

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:

18511 Слесарь по ремонту автомобилей

  - Цели и задачи учебной практики:

Цель: формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей СПО по основным видам деятельности для освоения специальности.

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Задачами учебной практики являются:

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности;

-  закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся должен освоить:

| ВД | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей | ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией. |
| Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации. ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией. |
| Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: | ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей. ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической документации. ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией |
| Проведение кузовного ремонта: | ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. |
| Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля | ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. |
| Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств | ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Слесарь по ремонту автомобилей | ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией. ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией. ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. |

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего – 396 часов в том числе:

В рамках освоения ПМ.01 – 180 часов;

В рамках освоения ПМ.02 – 36 часов;

В рамках освоения ПМ.03 – 72 часа;

В рамках освоения ПМ.04 – 108 часов.

2. результаты освоения программы учебной практики

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность  у обучающихся первоначальных практических профессиональных навыков и умений по основным видам деятельности в рамках образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в части освоения квалификации базовой подготовки: специалист, а также выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностями служащих:  18511 Слесарь по ремонту автомобилей

Результаты освоения программы учебной практики в рамках

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Результатом освоения программы учебной практики являются сформированные профессиональные компетенции:

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональной компетенции | Требования к знаниям, умениям, практическому опыту |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей | ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей | Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к диагностике Общая органолептическая диагностика автомобильных двигателей по внешним признакам Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей Оценка результатов диагностики автомобильных двигателей Оформление диагностической карты автомобиля |
|  |  | Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию; Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей; Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля |
|  |  | Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками. Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов. Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, диагностируемые параметры работы двигателей, методы инструментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей и способы их выявления при инструментальной диагностике. Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Основные неисправности автомобильных двигателей, их признаки, причины и способы устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей |
|  | ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации | Практический опыт: Приём автомобиля на техническое обслуживание. Определение перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбор оборудования, инструментов и расходных материалов. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической документации |
|  |  | Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической документацией. Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической документацией. Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. |
|  |  | Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции и технического обслуживания. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками. Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей. Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания и двигателей. Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания. Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, неисправности и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы технической документации по техническому обслуживанию автомобилей |
|  | ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонт деталей систем и механизмов двигателя. Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта |
|  |  | Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и параметров двигателя контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  |  | Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов деталей. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей. Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов. Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов их причины и способы устранения. Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя. Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Технологии контроля технического состояния деталей. Основные свойства, классификацию, характеристики, применяемых в профессиональной деятельности материалов. Области применения материалов. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы двигателя. Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя. Оборудование и технологию испытания двигателей. |
| Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей | ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей | Практический опыт: Диагностика технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по внешним признакам. Проведение инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. Оценка результатов диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей |
|  |  | Умения: Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. Пользоваться измерительными приборами. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, определять по результатам диагностических процедур неисправности электрических и электронных систем автомобилей |
|  |  | Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и электрического оборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и электронных систем автомобилей. Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и причины. Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, технологии проведения диагностики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и признаки. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и способы выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного контроля работы электрических и электронных систем автомобилей |
|  | ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации | Практический опыт: Подготовка инструментов и оборудования к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей |
|  |  | Умения: Определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; подбирать расходные материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией. Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измерительными приборами. Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных |
|  |  | Знания: Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, используемых при техническом обслуживании электрооборудования и электронных систем автомобилей; признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы проверки функциональности инструмента; назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и стендов; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента. Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования. Устройство и принцип действия электрических и электронных систем автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. |
|  | ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их замена. Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствующим инструментом и приборами. Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем |
|  |  | Умения: Пользоваться измерительными приборами. Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных систем. Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправности. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных систем |
|  |  | Знания: Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем. Назначение и взаимодействие узлов и элементов электрических и электронных систем. Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов электрических и электронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталогов деталей. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы устранения. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и электронных систем. Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов. Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы устранения. Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приборов и оборудования. Требования для проверки электрических и электронных систем и их узлов. Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и проверки электрических и электронных систем. |
| Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей | ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей | Практический опыт: Подготовка средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей. Диагностика технического состояния автомобильных трансмиссий по внешним признакам. Проведение инструментальной диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий. Диагностика технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним признакам. Проведение инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей. Оценка результатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей |
|  |  | Умения: Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; определять исправность и функциональность диагностического оборудования и приборов; Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой части и механизмов управления автомобилей |
|  |  | Знания: Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей; методы поиска необходимой информации для решения профессиональных задач Структура и содержание диагностических карт. Устройство, работу, регулировки, технические параметры исправного состояния автомобильных трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки. Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментальной диагностике, порядок проведения и технологические требования к диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки. Устройство и принцип действия элементов ходовой части и органов управления автомобилей, диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой части и органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой части и органов управления, способы их выявления при инструментальной диагностике. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Коды неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов управления автомобилей. |
|  | ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической документации | Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний автомобильных трансмиссий. Выполнение регламентных работ технических обслуживаний ходовой части и органов управления автомобилей |
|  |  | Умения: Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния автомобильных трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  |  | Знания: Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей и способов их устранения. Перечней регламентных работ и порядка их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок и моделей. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Устройства и принципа действия ходовой части и органов управления автомобилей, их неисправностей и способов их устранения. Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок моделей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. |
|  | ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления после ремонта. |
|  |  | Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудование. Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической документацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей |
|  |  | Знания: Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации инструмента и оборудования. Технологические процессы демонтажа и монтажа элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления, их узлов и механизмов. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов деталей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Технологические требования к контролю деталей и проверке работоспособности узлов. Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов. Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Основные неисправности автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления, причины и способы устранения неисправностей. Способы ремонта узлов и элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Требования для контроля деталей. Технические условия на регулировку и испытания элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Оборудование и технологии регулировок и испытаний автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления. |
| Проведение кузовного ремонта | ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов | Практический опыт: Подготовка автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров кузова. Подбор и использование оборудования, приспособлений и инструментов для проверки технических параметров кузова. Выбор метода и способа ремонта кузова |
|  |  | Умения: Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов автомобиля. Пользоваться технической документацией. Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова. Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов автомобильных кузовов. Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметрами автомобильных кузовов. Пользоваться измерительным оборудованием, приспособлениями и инструментом. Оценивать техническое состояния кузова. Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову Оформлять техническую и отчетную документацию. |
|  |  | Знания: Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-монтажных работ. Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля. Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений. Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Виды и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки геометрических параметров кузовов Правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров кузовов Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов кузовов Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова Виды чертежей и схем элементов кузовов Чтение чертежей и схем элементов кузовов Контрольные точки геометрии кузовов Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с нормативными документами Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и их отдельных элементов Виды технической и отчетной документации Правила оформления технической и отчетной документации |
|  | ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов | Практический опыт: Подготовка оборудования для ремонта кузова. Правка геометрии автомобильного кузова Замена поврежденных элементов кузовов Рихтовка элементов кузовов |
|  |  | Умения: Использовать оборудование для правки геометрии кузовов Использовать сварочное оборудование различных типов Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов Проводить обслуживание технологического оборудования. Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки кузовов Использовать оборудование и инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными материалами Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. Восстановление ребер жесткости элементов кузова |
|  |  | Знания: Виды оборудования для правки геометрии кузовов Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов Виды сварочного оборудования Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской инструкцией. Правила техники безопасности при работе на стапеле Принцип работы на стапеле Способы фиксации автомобиля на стапеле Способы контроля вытягиваемых элементов кузова Применение дополнительной оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом Места стыковки элементов кузова и способы их соединения Заводские инструкции по замене элементов кузова Способы соединения новых элементов с кузовом Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и сварочных швов Места применения защитных составов и материалов Способы восстановления элементов кузова Виды и назначение рихтовочного инструмента Назначение, общее устройство и работа споттера Методы работы споттером Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов |
|  | ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов | Практический опыт: Использование средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными материалами Определение дефектов лакокрасочного покрытия Подбор лакокрасочных материалов для окраски кузова Подготовка поверхности кузова и отдельных элементов к окраске Окраска элементов кузовов |
|  |  | Умения: Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно, требованиям при работе с различными материалами. Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными материалами Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия Выбирать способ устранения дефектов лакокрасочного покрытия Подбирать инструмент и материалы для ремонта Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова Подбирать материалы для защиты элементов кузова от коррозии Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова Наносить различные виды лакокрасочных материалов Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов Использовать краскопульты различных систем распыления Наносить базовые краски на элементы кузова Наносить лаки на элементы кузова Окрашивать элементы деталей кузова в переход Полировать элементы кузова Оценивать качество окраски деталей |
|  |  | Знания: Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов Влияние различных лакокрасочных материалов на организм Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных материалов Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия Назначение, виды шпатлевок и их применение Назначение, виды грунтов и их применение Назначение, виды красок (баз) и их применение Назначение, виды лаков и их применение Назначение, виды полиролей и их применение Назначение, виды защитных материалов и их применение Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова Понятие абразивности материала Градация абразивных элементов Подбор абразивных материалов для обработки конкретных видов лакокрасочных материалов Назначение, устройство и работа шлифовальных машин Способы контроля качества подготовки поверхностей Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций Технологию нанесения базовых красок Технологию нанесения лаков Технологию окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку Применение полировальных паст Подготовка поверхности под полировку Технологию полировки лака на элементах кузова Критерии оценки качества окраски деталей |

Результаты освоения программы учебной практики в рамках

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

Результатом освоения программы учебной практики являются сформированные профессиональные компетенции:

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональной компетенции | Требования к знаниям, умениям, практическому опыту |
| --- | --- | --- |
| Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля | ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. | Практический опыт: Планирование производственной программы по эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта Планирование численности производственного персонала Составление сметы затрат и калькуляция себестоимости продукции предприятия автомобильного транспорта Определение финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта |
|  |  | Умения: Производить расчет производственной мощности подразделения по установленным срокам; обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели производственной деятельности; планировать производственную программу на один автомобиле день работы предприятия; планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов Организовывать работу производственного подразделения; обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; определять количество технических воздействий за планируемый период; определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; определять потребность в техническом оснащении и материальном обеспечении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; контролировать соблюдение технологических процессов; оперативно выявлять и устранять причины нарушений технологических процессов; определять затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов Различать списочное и явочное количество сотрудников; производить расчет планового фонда рабочего времени производственного персонала; определять численность персонала путем учета трудоемкости программы производства; рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для производственного подразделения; использовать технически-обоснованные нормы труда; производить расчет производительности труда производственного персонала; планировать размер оплаты труда работников; производить расчет среднемесячной заработной платы производственного персонала; производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; определять размер основного фонда заработной платы производственного персонала; определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного персонала; рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями Формировать смету затрат предприятия; производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат; графически представлять результаты произведенных расчетов; рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; оформлять документацию по результатам расчетов Производить расчет величины доходов предприятия; производить расчет величины валовой прибыли предприятия; производить расчет налога на прибыть предприятия; производить расчет величины чистой прибыли предприятия; рассчитывать экономическую эффективность производственной деятельности; проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта |
|  |  | Знания: Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия; основные технико-экономические показатели производственной деятельности; методики расчета технико-экономических показателей производственной деятельности Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»; основы организации деятельности предприятия; системы и методы выполнения технических воздействий; методику расчета технико-экономических показателей производственной деятельности; нормы межремонтных пробегов; методику корректировки периодичности и трудоемкости технических воздействий; порядок разработки и оформления технической документации Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; методику расчета планового фонда рабочего времени производственного персонала; действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчисления и выплаты заработной платы; форм и систем оплаты труда персонала; назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного транспорта; состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; действующие ставки налога на доходы физических лиц; действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ Классификацию затрат предприятия; статьи сметы затрат; методику составления сметы затрат; методику калькуляции себестоимости транспортной продукции; способы наглядного представления и изображения данных; методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта Методику расчета доходов предприятия; методику расчета валовой прибыли предприятия; общий и специальный налоговые режимы; действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима налогообложения; методику расчета величины чистой прибыли; порядок распределения и использования прибыли предприятия; методы расчета экономической эффективности производственной деятельности предприятия; методику проведения экономического анализа деятельности предприятия |
|  | ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. | Практический опыт: Формирование состава и структуры основных фондов предприятия автомобильного транспорта. Формирование состава и структуры оборотных средств предприятия автомобильного транспорта Планирование материально-технического снабжения производства |
|  |  | Умения: Проводить оценку стоимости основных фондов; анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного транспорта; определять техническое состояние основных фондов; анализировать движение основных фондов; рассчитывать величину амортизационных отчислений; определять эффективность использования основных фондов Определять потребность в оборотных средствах; нормировать оборотные средства предприятия; определять эффективность использования оборотных средств; выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия автомобильного транспорта Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении |
|  |  | Знания: Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного транспорта; классификацию основных фондов предприятия; виды оценки основных фондов предприятия; особенности структуры основных фондов предприятий автомобильного транспорта; методику расчета показателей, характеризующих техническое состояние и движение основных фондов предприятия; методы начисления амортизации по основным фондам; методику оценки эффективности использования основных фондов Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; стадии кругооборота оборотных средств; принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; методику расчета показателей использования основных средств Цели материально-технического снабжения производства; задачи службы материально-технического снабжения; объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении |
|  | ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. | Практический опыт: Подбор и расстановка персонала, построение организационной структуры управления Построение системы мотивации персонала Построение системы контроля деятельности персонала Руководство персоналом Принятие и реализация управленческих решений Осуществление коммуникаций Документационное обеспечение управления и производства Обеспечение безопасности труда персонала |
|  |  | Умения: Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности Распределять должностные обязанности Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и спецификой технологического процесса Выявлять потребности персонала Формировать факторы мотивации персонала Применять соответствующий метод мотивации Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям мотивации) Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки») Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными параметрами (планами) Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельности, анализировать причины отклонения Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения или пересмотру заданных параметров («контрольных точек») Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполненных работ Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля Координировать действия персонала Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной ситуации Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему) Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия критериям выбора и ограничениям Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи Реализовывать управленческое решение Формировать (отбирать) информацию для обмена Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи сообщения Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь между субъектами коммуникационного процесса Предотвращать и разрешать конфликты Разрабатывать и оформлять техническую документацию Оформлять управленческую документацию Соблюдать сроки формирования управленческой документации. Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать соответствующие заявки Контролировать процессы экологизации производства Соблюдать периодичность проведения инструктажа Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа |
|  |  | Знания: Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» Разделение труда в организации Понятие и типы организационных структур управления Принципы построения организационной структуры управления Понятие и закономерности нормы управляемости Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Понятие и механизм мотивации Методы мотивации Теории мотивации Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Понятие и механизм контроля деятельности персонала Виды контроля деятельности персонала Принципы контроля деятельности персонала Влияние контроля на поведение персонала Метод контроля «Управленческая пятерня» Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств» Положения действующей системы менеджмента качества Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства Понятие и виды власти Роль власти в руководстве коллективом Баланс власти Понятие и концепции лидерства Формальное и неформальное руководство коллективом Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы» Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Понятие и виды управленческих решений Стадии управленческих решений Этапы принятия рационального решения Методы принятия управленческих решений Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Понятие и цель коммуникации Элементы коммуникационного процесса Этапы коммуникационного процесса Понятие вербального и невербального общения Каналы передачи сообщения Типы коммуникационных помех и способы их минимизации Коммуникационные потоки в организации Понятие, вилы конфликтов Стратегии поведения в конфликте Основы управленческого учета и документационного обеспечения технологических процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта Понятие и классификация документации Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации Правила охраны труда Правила пожарной безопасности Правила экологической безопасности Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа |
|  | ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. | Практический опыт: Сбор информации о состоянии использования ресурсов, организационно-техническом и организационно-управленческом уровне производства Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения, формулировка конкретных средств и способов ее решения Документационное оформление рационализаторского предложения и обеспечение его движения по восходящей |
|  |  | Умения: Извлекать информацию через систему коммуникаций Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов производства Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов производства Оценивать и анализировать организационно-технический уровень производства Оценивать и анализировать организационно-управленческий уровень производства Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического результатов деятельности подразделения Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых и достаточных для реализации предложения Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложения Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством |
|  |  | Знания: Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность Основы менеджмента Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами Порядок использования материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность Основы менеджмента Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных средств Нормативные документы по организации и проведению рационализаторской работы Документационное обеспечение управления и производства Организационную структуру управления |

Результаты освоения программы учебной практики в рамках

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств

Результатом освоения программы учебной практики являются сформированные профессиональные компетенции:

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональной компетенции | Требования к знаниям, умениям, практическому опыту |
| --- | --- | --- |
| Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств | ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства | Практический опыт: Оценка технического состояния транспортных средств и возможности их модернизации. Работа с нормативной и законодательной базой при подготовке Т.С. к модернизации. Прогнозирование результатов от модернизации Т.С. |
|  |  | Умения: Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов и механизмов транспортного средства Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; Органолептическое оценивание технического состояния транспортных средств (Т.С.) Применять законодательные акты в отношении модернизации Т.С. Разрабатывать технические задания на модернизацию Т.С. Подбирать инструмент и оборудование для проведения работ. Производить расчеты экономической эффективности от внедрения мероприятий по модернизации Т.С. Пользоваться вычислительной техникой; Анализировать результаты модернизации на примере других предприятий (организаций). |
|  |  | Знания: Конструкционные особенности узлов, агрегатов и деталей транспортных средств Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модернизации; Материалы, используемые при производстве узлов, агрегатов и деталей Т.С. Неисправности и признаки неисправностей узлов, агрегатов и деталей Т.С. Методики диагностирования узлов, агрегатов и деталей Т.С. Свойства и состав эксплуатационных материалов, применяемых в Т.С. Техника безопасности при работе с оборудованием; Факторы, влияющие на степень и скорость износа узлов, агрегатов и механизмов Т.С. Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для модернизации; Основы работы с поисковыми системами во всемирной системе объединённых компьютерных сетей «Internet»; Законы, регулирующие сферу переоборудования Т.С, экологические нормы РФ; Правила оформления документации на транспорте. Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; Правила подсчета расхода запасных частей н затрат на обслуживание и ремонт; Процесс организации технического обслуживания и текущего ремонта на АТП; Перечень работ технического обслуживания и текущего ремонта Т.С. Факторы, влияющие на степень и скорость износа узлов, агрегатов и механизмов Т.С. |
|  | ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств | Практический опыт: Работа с базами по подбору запасных частей к Т.С. с целью взаимозаменяемости. Проведение измерения узлов и деталей с целью подбора заменителей и определять их характеристики. |
|  |  | Умения: Подбирать запасные части по VIN номеру Т.С. Подбирать запасные части по артикулам и кодам в соответствии с оригинальным каталогом; Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С. Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С. Подбирать правильный измерительный инструмент; Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; Определять технические характеристики узлов и агрегатов Т.С. Анализировать технические характеристики узлов и агрегатов Т.С. Правильно выбирать наилучший вариант в расчете «цена-качество» из широкого спектра запасных частей, представленных различными производителями на рынке. |
|  |  | Знания: Классификация запасных частей; Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; Правила черчения, стандартизации и унификации изделий; Правила чтения технической и технологической документации; Правила разработки и оформления документации на учет и хранение запасных частей; Правила чтения электрических схем; Приемов работы в Microsoft Excel,Word, MATLAB и др. программах; Приемов работы в двух- и трёхмерной системах автоматизированного проектирования и черчения «КОМПАС», «Auto CAD». Метрология, стандартизация и сертификация; Правила измерений различными инструментами и приспособлениями; Правила перевода чисел в различные системы счислений; Международные меры длины; Законы теории надежности механизмов, агрегатов и узлов Т.С.; Свойства металлов и сплавов; Свойства резинотехнических изделий |
|  | ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля | Практический опыт: Производить технический тюнинг автомобилей Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля Стайлинг автомобиля |
|  |  | Умения: Правильно выявить и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи; Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы; Оценивать результат и последствия своих действий. Проводить контроль технического состояния транспортного средства. Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных средств. Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств. Производить сравнительную оценку технологического оборудования. Определять необходимый объем используемого материала Определить возможность изменения интерьера Определить качество используемого сырья Установить дополнительное оборудование Установить различные аудиосистемы Установить освещение Выполнить арматурные работы Графически изобразить требуемый результат. Определить необходимый объем используемого материала. Определить возможность изменения экстерьера. Определить качество используемого сырья Установить дополнительное оборудование. Устанавливать внешнее освещение. Графически изобразить требуемый результат. Наносить краску и пластидип. Наносить аэрографию. Изготовить карбоновые детали. |
|  |  | Знания: Требования техники безопасности. Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу Технические требования к работам Особенности и виды тюнинга. Основные направления тюнинга двигателя. Устройство всех узлов автомобиля. Теорию двигателя Теорию автомобиля. Особенности тюнинга подвески. Технические требования к тюнингу тормозной системы. Требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов. Особенности выполнения блокировки для внедорожников Знать виды материалов, применяемых в салоне автомобиля Особенности использования материалов и основы их компоновки Особенности установки аудиосистемы Технику оснащения дополнительным оборудованием. Современные системы, применяемые в автомобилях Особенности установки внутреннего освещения Требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля. Способы увеличения, мощности двигателя. Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига. Методы нанесения аэрографии Технологию подбора дисков по типоразмеру. ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие Особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ Основные направления, особенности и требования к внешнему тюнингу автомобилей. Знать особенности изготовления пластикового обвеса. Технологию тонирования стекол. Технологию изготовления и установки подкрылок |
|  | ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. | Практический опыт: Оценка технического состояния производственного оборудования. Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования. Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и прогнозирование остаточного ресурса. |
|  |  | Умения: Визуально определять техническое состояние производственного оборудования; Определять наименование и назначение технологического оборудования; Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния производственного оборудования; Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического оборудования; Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке технического состояния производственного оборудования; Определять потребность в новом технологическом оборудовании; Определять неисправности в механизмах производственного оборудования. Составлять графики обслуживания производственного оборудования; Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; Разбираться в технической документации на оборудование; Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию производственного оборудования; Настраивать производственное оборудование и производить необходимые регулировки. Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; Определять степень загруженности и степень интенсивности использования производственного оборудования; Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства диагностики; Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудования; Применять современные методы расчетов с использованием программного обеспечения ПК; Создавать виртуальные макеты исследуемого образца с критериями воздействий на него, применяя программные обеспечения ПК. |
|  |  | Знания: Назначение, устройство и характеристики типового технологического оборудования; Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; Неисправности оборудования его узлов и деталей; Правила безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием; Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов технологического оборудования; Методику расчетов при определении потребности в технологическом оборудовании; Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах производственного оборудования. Систему технического обслуживания и ремонта производственного оборудования; Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; Правила работы с технической документацией на производственное оборудование; Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; Способы настройки и регулировки производственного оборудования. Законы теории надежности механизмов и деталей производственного оборудования; Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы производственного оборудования и скорость износа его деталей и механизмов; Средства диагностики производственного оборудования; Амортизационные группы и сроки полезного использования производственного оборудования; Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. программах; Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования. |

Результаты освоения программы учебной практики в рамках

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

18511 Слесарь по ремонту автомобилей

Результатом освоения программы учебной практики являются сформированные профессиональные компетенции:

| Наименование видов деятельности | Наименование профессиональной компетенции | Требования к знаниям, умениям, практическому опыту |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Слесарь по ремонту автомобилей | ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. | Практический опыт: Приём автомобиля на техническое обслуживание. Определение перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбор оборудования, инструментов и расходных материалов. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической документации |
|  |  | Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической документацией. Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической документацией. Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. |
|  |  | Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности конструкции и технического обслуживания. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками. Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей. Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания и двигателей. Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания. Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, неисправности и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов. Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины. Информационные программы технической документации по техническому обслуживанию автомобилей |
|  | ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией. | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его отдельных деталей. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонт деталей систем и механизмов двигателя. Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта |
|  |  | Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и параметров двигателя контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |
|  |  | Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов деталей. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей. Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов. Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов их причины и способы устранения. Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя. Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Технологии контроля технического состояния деталей. Основные свойства, классификацию, характеристики, применяемых в профессиональной деятельности материалов. Области применения материалов. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы двигателя. Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. Технологию выполнения регулировок двигателя. Оборудование и технологию испытания двигателей. |
|  | ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией. | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их замена. Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответствующим инструментом и приборами. Ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем |
|  |  | Умения: Пользоваться измерительными приборами. Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных систем. Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправности. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных систем |
|  |  | Знания: Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования автомобилей. Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем. Назначение и взаимодействие узлов и элементов электрических и электронных систем. Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов электрических и электронных систем автомобиля. Технологические процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталогов деталей. Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы устранения. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и электронных систем. Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов. Основные неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем, причины и способы устранения. Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и электронных систем. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приборов и оборудования. Требования для проверки электрических и электронных систем и их узлов. Технические условия на регулировку и испытания узлов электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и проверки электрических и электронных систем. |
|  | ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией | Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления после ремонта. |
|  |  | Умения: Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудование. Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической документацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей |
|  |  | Знания: Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации инструмента и оборудования. Технологические процессы демонтажа и монтажа элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления, их узлов и механизмов. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов деталей. Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Средства метрологии, стандартизации и сертификации. Технологические требования к контролю деталей и проверке работоспособности узлов. Порядок работы и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов. Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Основные неисправности автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления, причины и способы устранения неисправностей. Способы ремонта узлов и элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования. Требования для контроля деталей. Технические условия на регулировку и испытания элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Оборудование и технологии регулировок и испытаний автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления. |
|  | ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. | Практический опыт: Работа с базами по подбору запасных частей к Т.С. с целью взаимозаменяемости. Проведение измерения узлов и деталей с целью подбора заменителей и определять их характеристики. |
|  |  | Умения: Подбирать запасные части по VIN номеру Т.С. Подбирать запасные части по артикулам и кодам в соответствии с оригинальным каталогом; Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С. Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С. Подбирать правильный измерительный инструмент; Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; Определять технические характеристики узлов и агрегатов Т.С. Анализировать технические характеристики узлов и агрегатов Т.С. Правильно выбирать наилучший вариант в расчете «цена-качество» из широкого спектра запасных частей, представленных различными производителями на рынке. |
|  |  | Знания: Классификация запасных частей; Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; Правила черчения, стандартизации и унификации изделий; Правила чтения технической и технологической документации; Правила разработки и оформления документации на учет и хранение запасных частей; Правила чтения электрических схем; Приемов работы в Microsoft Excel,Word, MATLAB и др. программах; Приемов работы в двух- и трёхмерной системах автоматизированного проектирования и черчения «КОМПАС», «Auto CAD». Метрология, стандартизация и сертификация; Правила измерений различными инструментами и приспособлениями; Правила перевода чисел в различные системы счислений; Международные меры длины; Законы теории надежности механизмов, агрегатов и узлов Т.С.; Свойства металлов и сплавов; Свойства резинотехнических изделий |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Кол-во часов по ПМ | Виды работ | Наименования тем учебной практики | Кол-во часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.3 ПК 4.1-4.3 | ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств МДК.01.01 Устройство автомобилей МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей | 180 | МДК.01.01 Устройство автомобилей Виды работ: 1.Устройство двигателей автомобилей. 2. Устройство трансмиссии автомобилей. 3. Устройство системы охлаждения и системы смазки автомобилей. 4. Устройство ходовой части автомобилей. 5. Устройство системы управления автомобилей. 6. Устройство электрооборудования автомобилей. МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы Виды работ: 1.Автомобильные эксплуатационные материалы. Проверка качества топлива, определение качества смазочных материалов, замена масла, антифриза. 2.Автомобильные конструкционно-ремонтные материалы. Обработка деталей автомобиля защитными материалами от коррозии. МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей Виды работ: 1. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и организации работ на одном из постов. 2.Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем. 3.Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест. 4.Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест. 5.Технологический процесс ремонта деталей. 6.Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей Виды работ: 1. Выполнение работ с диагностическим оборудованием по ремонту двигателей 2. Выполнение работ с приборами по техническому контролю состояния двигателя и его отдельных механизмов и систем. 3. Техническое обслуживание двигателя. 4.Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма. 5.Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма. 6.Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы. 7.Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. 8. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей. МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей Виды работ: 1. Выполнение работ с оборудованием для технического обслуживания и ремонта электрооборудования. 2. Выполнение работ с оборудованием для технического обслуживания и ремонта электронных систем автомобилей. 3. Определение технических характеристик и проверка технического состояния аккумуляторных батарей. 4. Определение технических характеристик и проверка технического состояния генераторных установок. 5. Снятие характеристик систем зажигания. 6. Проверка технического состояния приборов систем зажигания. 7. Испытание стартера, снятие его характеристик. 8. Проверка контрольно-измерительных приборов. 9. Проверка технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. вспомогательного оборудования. МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей Виды работ: 1. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии. 2. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобиля 3. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления. 4.Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей Виды работ: 1. Восстановление геометрических параметров кузовов и их отдельных элементов. 2. Подготовка к окраске. Окраски кузова автомобиля. 3. Окраска отдельных элементов автомобиля. | 2 курс |  |
|  |  |  |  | Тема 1.1. Общее устройство деталей автомобилей | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.2. Автомобильные эксплуатационные материалы. Проверка качества топлива, определение качества смазочных материалов, замена масла, антифриза. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.3. Автомобильные конструкционно-ремонтные материалы. Обработка деталей автомобиля защитными материалами от коррозии. | 12 |
|  |  |  |  | Тема 1.4. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и организации работ на одном из постов. | 12 |
|  |  |  |  | 3 курс |  |
|  |  |  |  | Тема 1.5. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем. | 12 |
|  |  |  |  | Тема 1.6. Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест. | 12 |
|  |  |  |  | Тема 1.7 Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест. | 12 |
|  |  |  |  | Тема 1.8 Техническое обслуживание двигателя. Выполнение работ с диагностическим оборудованием по ремонту двигателей | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.9. Выполнение работ с приборами по техническому контролю состояния двигателя и его отдельных механизмов и систем | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.10. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.11. Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.12. Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.13. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.14. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.15. Выполнение работ с оборудованием для технического обслуживания и ремонта электрооборудования. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.16. Выполнение работ с оборудованием для технического обслуживания и ремонта электронных систем автомобилей. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.17. Определение технических характеристик и проверка технического состояния аккумуляторных батарей. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.18. Определение технических характеристик и проверка технического состояния генераторных установок. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.19. Проверка технического состояния приборов систем зажигания. Снятие характеристик систем зажигания. Испытание стартера, снятие его характеристик. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.20. Проверка контрольно-измерительных приборов. Проверка технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. вспомогательного оборудования. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.21. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.22. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобиля | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.23. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления. Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.24. Восстановление геометрических параметров кузовов и их отдельных элементов. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 1.25. Подготовка к окраске. Окраска кузова автомобиля. Окраска отдельных элементов автомобиля. | 4 |
|  |  |  |  | Дифференцированный зачёт | 2 |
| ПП.5.1- ПК.5.4 | ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств МДК.02.01 Техническая документация МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей | 36 | Виды работ Ознакомление с работой предприятия и технической службы. Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями. Изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие места, их количество, виды выполняемых работ, техническая оснащенность. Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ. Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ. Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения: количество рабочих, их квалификация, распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и профессиональной переподготовки. | Тема 2.1. Ознакомление с работой предприятия и его технической службой. | 12 |
|  |  |  | Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка аттестации рабочих мест. Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении. Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в производственном подразделении. Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. | Тема 2.2. Изучение условий труда в производственном предприятии | 12 |
|  |  |  | Изучение системы организации оплаты труда рабочих. Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера). Ознакомление и изучение управленческой документации мастера. Составление табеля учета рабочего времени. | Тема 2.3. Системы организации оплаты труда рабочих. | 6 |
|  |  |  | Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение объемов работ (составление заказ-наряда), выявление потребности и составление заявок на техническое оснащение и материальное обеспечение производства, определение списочного и явочного состава кадров. Организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры управления производственным подразделением, распределение сменных заданий по исполнителям. Анализ стиля руководства и методов управления мастера. Выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению. Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении. Изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей. Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей. Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО и ремонту автомобилей. Выполнение поручений начальника технической службы и(или) мастера производственного подразделения по организации деятельности коллектива исполнителей. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. | Тема 2.4. Организация и контроль деятельности персонала | 4 |
|  |  |  |  | Дифференцированный зачет | 2 |
| ПК.6.1-6.4 | ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств МДК 03.01. Особенности конструкций автотранспортных средств МДК 03.02. Организация работ по модернизации автотранспортных средств. МДК 03.03. Тюнинг автомобилей МДК 03.04. Производственное оборудование. | 72 | Виды работ Ознакомление с работой предприятия и технической службы. Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и участков предприятия. Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования и оснастки Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке. Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки. Определение эффективности использования технологического оборудования и оснастки. Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их причины и способы их устранения. Определение остаточного ресурса технологического оборудования. Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на качество технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Испытание технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой. Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой. Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет повышения рациональности использования технологического оборудования и оснастки. Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим оборудованием. Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом условий его эксплуатации. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. | Тема 3.1 Вводное занятие. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 3.2. Определение целесообразности модернизации автотранспортных средств. | 18 |
|  |  |  |  | Тема 3.3. Планирование взаимозаменяемости узлов и агрегатов автомобилей | 24 |
|  |  |  |  | Тема 3.4. Тюнинг автомобилей | 18 |
|  |  |  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
| ПК1.2-1.3 ПК 2.3 ПК 3.3 ПК 6.2 | ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих МДК.04.01 Слесарь по ремонту автомобилей | 108 | Виды работ: 1.Слесарные работы на деталях автомобиля: - разметка деталей, рубка, резка металла - опиливание, сверление отверстий, развертывание, зенкование отверстий -нарезание наружной и внутренней резьбы, клепка плоских деталей, пайка и склеивание - притирка и доводка деталей, - работы с ручными электроинструментами - работы, выполняемые механизированными шлифовальными инструментами 2. Выполнение сборочных работ с применением слесарных инструментов 3.Выполнение разборочных работ с применением слесарных инструментов 4.Ремонт, сборка простых соединений и узлов автомобиля 5. Выполнение крепежных работ при первом и втором техническом обслуживании, устранение и выявление мелких неисправностей. | Тема 2.1. Вводные занятия. Безопасность труда и противопожарные мероприятия в учебных мастерских. | 6 |
|  |  |  |  | Тема 2.2. Слесарные инструменты | 6 |
|  |  |  |  | Тема 2.3. Разметка плоскостная | 6 |
|  |  |  |  | Тема 2.4. Слесарные работы на деталях автомобиля | 60 |
|  |  |  |  | Тема 2.5. Комплексные работы. Изготовление слесарно-монтажного инструмента | 12 |
|  |  |  |  | Тема 2.6. Технические измерения | 16 |
|  |  |  |  | Дифференцированный зачет | 2 |
|  | ВСЕГО часов | 396 |  |  |  |

# 3.2. Содержание  учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики | Содержание учебной практики | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств МДК 01.01 Устройство автомобилей МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы МДК 01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей МДК 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей МДК 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей МДК 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей | 180 |  |
| Виды работ: 1.Устройство двигателей автомобилей. 2. Устройство трансмиссии автомобилей. 3. Устройство системы охлаждения и системы смазки автомобилей. 4. Устройство ходовой части автомобилей. 5. Устройство системы управления автомобилей. 6. Устройство электрооборудования автомобилей. 7.Автомобильные эксплуатационные материалы. Проверка качества топлива, определение качества смазочных материалов, замена масла, антифриза. 8.Автомобильные конструкционно-ремонтные материалы. Обработка деталей автомобиля защитными материалами от коррозии. 9. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и организации работ на одном из постов. 10.Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем. 11.Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест. 12.Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест. 13.Технологический процесс ремонта деталей. 14.Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. 15. Выполнение работ с диагностическим оборудованием по ремонту двигателей 16. Выполнение работ с приборами по техническому контролю состояния двигателя и его отдельных механизмов и систем. 17. Техническое обслуживание двигателя. 18.Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма. 19.Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма. 20.Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы. 21.Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. 22. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей. 23. Выполнение работ с оборудованием для технического обслуживания и ремонта электрооборудования. 24. Выполнение работ с оборудованием для технического обслуживания и ремонта электронных систем автомобилей. 25. Определение технических характеристик и проверка технического состояния аккумуляторных батарей . 26. Определение технических характеристик и проверка технического состояния генераторных установок. 27. Снятие характеристик систем зажигания. 28. Проверка технического состояния приборов систем зажигания. 29. Испытание стартера, снятие его характеристик. 30. Проверка контрольно-измерительных приборов. 31. Проверка технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. вспомогательного оборудования. 32. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии. 33. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобиля 34. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления. 35.Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. 36. Восстановление геометрических параметров кузовов и их отдельных элементов. 37. Подготовка к окраске. Окраски кузова автомобиля. 38. Окраска отдельных элементов автомобиля. |  |  |
| Тема 1.1 Общее устройство автомобилей | Содержание: | 6 | 2-3 |
|  | 1. | Выявления неисправностей методы их устранения. |  |  |
|  | 2. | Характерные неисправности ДВС, внешние признаки и способы их обнаружения |  |  |
| Тема 1.2 Автомобильные эксплуатационные материалы. Проверка качества топлива, определение качества смазочных материалов, замена масла, антифриза | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Выполнение работ по определению топливосмазочных материалов, автомобильных бензинов, автомобильных дизельных топлив, газообразных топлив, топлив ненефтяного происхождения. |  |  |
|  | 2. | Выполнение работ по проверке качества топлива, определение качества смазочных материалов, замена масла, антифриза. |  |  |
| Тема 1.3 Автомобильные конструкционно-ремонтные материалы. Обработка деталей автомобиля защитными материалами от коррозии | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Выполнение работ по обработке деталей автомобиля защитными материалами от коррозии: резиновых материалов, лакокрасочных материалов, пластических масс, клеев, обивочных, уплотнительных и изоляционных материалов. |  |  |
| Тема 1.4 Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и организации работ на одном из постов | Содержание: | 18 |  |
|  | 1. | Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по техническому обслуживанию |  |  |
|  | 2. | Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по ремонту автомобилей |  |  |
|  | 3. | Выбор исходных нормативов для выполнения расчетно-технологических работ при проведении ЕО, ТО-1, ТО-2 |  |  |
|  | 4. | Расчет и корректирование нормативов периодичности ТО по условиям эксплуатации: расчет и корректирование норматива периодичности ТО-1, расчет и корректирование норматива периодичности ТО-2, расчет и корректирование пробега до КР. |  |  |
|  | 5. | Расчет и корректирование нормативов периодичности ТО и пробега до КР по кратности к среднесуточному пробегу; расчет и корректирование трудоемкости ТО и ТР |  |  |
|  | 6. | Расчет планируемой величины коэффициента технической готовности. Примерное распределение трудоемкости текущего ремонта по агрегатам, узлам и системам. |  |  |
|  | 7. | Технологический расчет комплекса технического обслуживания с разработкой технологии и организации работ на одном из постов |  |  |
| Тема 1.5 Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем | Содержание: | 12 |  |
|  | 1. | Определение методов организации производства ТО и ремонта автомобилей: метод специализированных бригад, метод комплексных бригад, агрегатно-участковый метод |  |  |
|  | 2. | Выполнение подготовительных операций перед проведением диагностики |  |  |
|  | 3. | Выполнение операций по проведению диагностики автомобильных двигателей и его систем |  |  |
|  | 4. | Выполнение операций по проведению диагностики систем управления и ходовой части автомобилей |  |  |
|  | 5. | Выполнение операций по оформлению диагностической карты и технологической документации |  |  |
|  | 6. | Выполнение операций по технологическому расчету постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем. |  |  |
|  | 7. | Выполнение работ по анализу состояния автомобильного парка и его использованию в течение года; обобщению передового опыта по эксплуатации автомобильного парка; определению общих задач по улучшению использования автомобильного парка; разработки объёма грузовых перевозок на год по видам грузов и направлению груза; разработки схемы маршрутов; подсчета по общему грузообороту подробное количество автомобилей; проведение проверочного расчёта по отдельным видам специальных грузов; комплектование автомобильного парк по маркам машин; расчет трудоёмкости работ по техническому обслуживанию; выбор метода и места обслуживания. |  |  |
| Тема 1.6 Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест | Содержание: | 18 |  |
|  | 1. | Технологический расчет комплекса технического обслуживания АТП: выполнение работ по проектированию зон и участков для технического обслуживания автомобилей (на одном из рабочих мест): -снятие/установка промежуточного вала рулевого управления; -выполнение работ с диагностическим оборудованием по ремонту двигателей; -ремонт кривошипно-шатунного механизма; -ремонт газораспределительного механизма; -ремонт смазочной системы; ремонт системы охлаждения; -ремонт систем питания двигателей; -ремонта электрооборудования; - ремонт трансмиссии; -ремонт ходовой части автомобиля; -ремонт рулевого управления; -ремонт тормозной системы. |  |  |
| Тема 1.7 Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации работы на одном из рабочих мест | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Выбор метода организации технологического процесса ТО автомобилей и организация труда на одном из рабочих мест. |  |  |
|  | 2. | Технологическое проектирование зоны ТО: назначение зоны ТО и характер выполнения работ, режим работы, число рабочих дней в году производственного подразделения по ТО, число смен и продолжительность смены, программа и трудоёмкость работ за ТО, число штатных ремонтных рабочих и распределение их по сменам; обоснование применяемого метода ТО, число линий обслуживания зоны ТО (при поточном методе); выбор основного и вспомогательного оборудования с учётом научной организации труда; ориентировочный расчёт площади зоны или участка на одном из рабочих мест; технологическая планировка |  |  |
| Тема 1.8 Техническое обслуживание двигателя. Выполнение работ с диагностическим оборудованием по ремонту двигателей | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Правила безопасной работы обучающихся. Выполнение работ с диагностическим оборудованием по ремонту двигателей |  |  |
|  | 2. | Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и систем двигателя: изучение устройства и работы комплекса автодиагностики КАД 400 и получение навыков работы. |  |  |
|  | 3. | Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем двигателя: изучение технологического процесса общего диагностирования контрольным осмотром, прослушиванием, а также уметь проверять работоспособность двигателя и его систем по встроенным приборам |  |  |
| Тема 1.9 Выполнение работ с приборами по техническому контролю состояния двигателя и его отдельных механизмов и систем | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Выполнение заданий по диагностике технического состояния механизмов двигателя: изучение технологического процесса диагностирования цилиндропоршневой группы КШМ и ГРМ по величине компрессии и по утечке воздуха |  |  |
|  | 2. | Выполнение заданий по диагностике технического состояния источников тока: изучение техпроцесса проверки и регулировки установки фар. |  |  |
|  | 3. | Выполнение заданий по диагностике технического состояния систем зажигания, пуска автомобиля: изучение технологического процесса диагностирования приборов системы зажигания |  |  |
|  | 4. | Выполнение заданий по изучению средств диагностирования механизмов и агрегатов трансмиссии автомобиля: изучение технологического процесса диагностирования агрегатов трансмиссии (коробки передач, карданной передачи, ведущих мостов ) |  |  |
|  | 5. | Выполнение заданий по диагностике технического состояния сцепления, коробки передач: изучение технологического процесса диагностирования и регулировки сцепления и его привода |  |  |
|  | 6. | Выполнение заданий по диагностике технического состояния карданной передачи, механизма ведущего моста: усвоение технологии выполнения работ по диагностике и регулировке ведущих мостов автомобиля, ознакомление с необходимым оборудованием для выполнения этих работ. Приобретение практических навыков в сфере диагностики и технического обслуживания составных частей ведущих мостов автомобиля |  |  |
|  | 7. | Выполнение заданий по изучению средств диагностирования ходовой части и механизмов управления автомобиля: изучение технологического процесса проверки: люфтов шкворневых соединений и подшипников ступиц колёс, балансировки колёс. |  |  |
|  | 8. | Выполнение заданий по проверке углов установки колес: изучение технологического процесса диагностирования и установки передних колёс. |  |  |
|  | 9. | Выполнение заданий по диагностике технического состояния тормозной системы: изучение технологического процесса диагностики и обнаружения неисправностей тормозных систем с гидроприводом |  |  |
| Тема 1.10 Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Общее устройство кривошипно-шатунного механизма |  |  |
|  | 2. | Особенности устройства поршня |  |  |
|  | 3. | Назначение, устройство и работа шатунов |  |  |
|  | 4. | Назначение, устройство и работа коленчатого вала |  |  |
|  | 5. | Особенности монтажа деталей КШМ |  |  |
|  | 6. | Комплектование ремонтных групп деталей КШМ |  |  |
|  | 7. | Установка коленчатого вала |  |  |
|  | 8. | Установка поршней в цилиндры |  |  |
|  | 9. | Проверка, регулировка цилиндро-поршневой группы |  |  |
|  | 10. | Допустимые рабочие зазоры в деталях КШМ |  |  |
|  | 11. | Номинальные и ремонтные размеры деталей КШМ |  |  |
|  | 12. | Особенности сборки и моменты затяжки деталей КШМ |  |  |
| Тема 1.11 Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Устройство газораспределительного механизма. |  |  |
|  | 2. | Устройство различных типов приводов ГРМ |  |  |
|  | 3. | Конструктивные особенности механизмов ГРМ различных автомобилей |  |  |
|  | 4. | Сборка и разборка ГРМ |  |  |
|  | 5. | Установка приводов |  |  |
|  | 6. | Притирки клапанов |  |  |
|  | 7. | Конструктивные особенности ГРМ различных двигателей |  |  |
|  | 8. | Основные подготовительные операции перед регулировкой тепловых зазоров |  |  |
|  | 9. | Регулировка клапанов |  |  |
| Тема 1.12 Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Назначение и общее устройство системы смазки |  |  |
|  | 2. | Способы смазки различных деталей двигателя |  |  |
|  | 3. | Техническое обслуживание системы смазки |  |  |
|  | 4. | Виды и характеристики применяемых масел. Роль присадок. |  |  |
|  | 5. | Система регулировки давления в системе смазки |  |  |
| Тема 1.13 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Общее устройство системы охлаждения. |  |  |
|  | 2. | Назначение, устройство и принцип работы системы охлаждения |  |  |
|  | 3. | Назначение, устройство и принцип работы водяного насоса |  |  |
|  | 4. | Принцип работы и особенности устройства радиатора и термостата |  |  |
|  | 5. | Сборка, разборка и обслуживание системы охлаждения |  |  |
|  | 6. | Виды применяемых жидкостей. Температурный режим. |  |  |
|  | 7. | Характерные неисправности и способы их устранения |  |  |
| Тема 1.14 Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Назначение и общее устройство системы питания |  |  |
|  | 2. | Принципиальное устройство системы питания карбюраторного двигателя |  |  |
|  | 3. | Устройство и работа карбюратора |  |  |
|  | 4. | Особенности устройства и работы системы питания дизельного двигателя |  |  |
|  | 5. | Устройство и работа ТНВД и форсунок |  |  |
|  | 6. | Особенности устройства и работы системы питания инжекторного двигателя |  |  |
|  | 7. | Сборка, разборка и обслуживание системы питания |  |  |
|  | 8. | Регулировка карбюраторов различных двигателей |  |  |
|  | 9. | Ремонт и обслуживание топливного насоса |  |  |
|  | 10. | Порядок диагностики системы питания инжекторного двигателя |  |  |
|  | 11. | Диагностика неисправностей форсунок и ТНВД |  |  |
|  | 12. | Особенности обслуживания деталей системы питания дизельного двигателя |  |  |
| Тема 1.15 Выполнение работ с оборудованием для технического обслуживания и ремонта электрооборудования | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Общее устройство и назначение аккумуляторов |  |  |
|  | 2. | Общее устройство и назначение стартеров |  |  |
|  | 3. | Общее устройство и назначение генераторов |  |  |
|  | 4. | Конструктивные особенности генераторов различных типов |  |  |
|  | 5. | Конструктивные особенности стартеров различных типов |  |  |
| Тема 1.16 Выполнение работ с оборудованием для технического обслуживания и ремонта электронных систем автомобилей | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Применение средств диагностирования электрических и электронных систем автомобиля: изучение техпроцесса диагностирования электрооборудования с помощью переносных приборов |  |  |
|  | 2. | Выполнение операций по определению технического состояния аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 3. | Выполнение операций по определению технического состояния пусковых систем и подогревателей |  |  |
|  | 4. | Выполнение операций по определению технического состояния генераторов |  |  |
|  | 5. | Выполнение операций по определению технического состояния электронных систем управления автомобилей |  |  |
|  | 6. | Выполнение операций по определению технического состояния приборов световой и звуковой сигнализации |  |  |
| Тема 1.17 Определение технических характеристик и проверка технического состояния аккумуляторных батарей | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Ремонт и обслуживание аккумуляторов |  |  |
|  | 2. | Диагностика состояния АКБ |  |  |
|  | 3. | Порядок и периодичность обслуживания АКБ |  |  |
| Тема 1.8 Определение технических характеристик и проверка технического состояния генераторных установок | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Диагностика состояния и ремонт подшипников ротора генератора |  |  |
|  | 2. | Проверка обмоток ротора и статора на обрыв и короткое замыкание |  |  |
|  | 3. | Проверка на исправность выпрямительного блока |  |  |
|  | 4. | Ремонт и обслуживание генераторов |  |  |
| Тема 1.19 Проверка технического состояния приборов систем зажигания. Снятие характеристик систем зажигания. Испытание стартера, снятие его характеристик | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Принципиальное устройство системы зажигания. Основные типы систем зажигания. Особенности устройства и работы различных типов прерывателей-распределителей зажигания |  |  |
|  | 2. | Снятие характеристик систем зажигания. Испытание стартера, снятие его характеристик. |  |  |
|  | 3. | Диагностика рабочего состояния стартера, диагностика состояния и ремонт подшипников ротора |  |  |
|  | 4. | Ремонт и обслуживание шестерни привода |  |  |
|  | 5. | Проверка обмоток ротора и статора на обрыв и короткое замыкание |  |  |
| Тема 1.20 Проверка контрольно-измерительных приборов. Проверка технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. вспомогательного оборудования | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Выполнение работ по проверке контрольно-измерительных приборов |  |  |
|  | 2. | Выполнение работ по проверке технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. вспомогательного оборудования |  |  |
|  | 3. | Заполнение соответствующего раздела диагностической карты |  |  |
| Тема 1.21 Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Общее устройство сцепления и КПП. Конструктивные особенности различных видов сцепления. Особенности конструкции и работы различных приводов сцепления |  |  |
|  | 2. | Конструктивные особенности синхронизированных КПП. Различные типы КПП. Способы обнаружения и устранения характерных неисправностей механизмов сцепления |  |  |
|  | 3. | Сборка разборка и обслуживание сцепления. Регулировка свободного хода педали сцепления; ремонт вилки включения. |  |  |
|  | 4. | Особенности прокачки гидропривода сцепления. |  |  |
|  | 5. | Замена и ремонт муфты и подшипника включения сцепления. |  |  |
|  | 6. | Сборка разборка и обслуживание КПП. |  |  |
|  | 7. | Виды и характеристики применяемых трансмиссионных масел |  |  |
|  | 8. | Проверка состояния крепления фланцев карданных валов, промежуточной опоры. Замена крестовин и опоры промежуточного вала проверка зазоров в шарнирах и шлицевых соединений передачи. Смазочные работы по карте смазки карданной передачи. |  |  |
|  | 9. | Проверка состояния коробки передач, крепление ее к картеру сцепления. Замени сальников, прокладки крышки коробки передач. Ремонт деталей, механизма управления переключения коробки передач. |  |  |
|  | 10. | Технологии восстановления деталей КПП |  |  |
|  | 11. | Диагностика неисправностей и способы их устранения |  |  |
|  | 12. | Сборка разборка и обслуживание ведущих мостов |  |  |
|  | 13. | Сборка разборка и обслуживание главной передачи |  |  |
|  | 14. | Проверка состояния заднего моста. Крепление редуктора. |  |  |
|  | 15. | Проверка и регулировка люфтов в подшипниках шестерен главной передачи. Замена прокладок, шпилек, сальников. Проверка уровня масла в картере доведение его до нормы. Сезонные работы. |  |  |
|  | 16. | Диагностика и ремонт дифференциала |  |  |
|  | 17. | Диагностика и регулировка зацепления шестерен главной передачи |  |  |
| Тема 1.22 Техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобиля | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Устройство ведущих мостов |  |  |
|  | 2. | Устройство главной передачи |  |  |
|  | 3. | Устройство подвески автомобиля |  |  |
|  | 4. | Конструктивные особенности полноприводного автомобиля |  |  |
|  | 5. | Устройство и работа вискомуфты |  |  |
|  | 6. | Виды подвесок и особенности их устройства и эксплуатации |  |  |
|  | 7. | Сборка разборка и ремонт подвески автомобиля |  |  |
|  | 8. | Шиномонтаж колеса |  |  |
|  | 9. | Особенности обслуживания различных видов подвески |  |  |
|  | 10. | Виды, маркировка и особенности обслуживания различных типов шин |  |  |
| Тема 1.23 Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления. Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Общее устройство рулевых механизмов. Устройство усилителей рулевого управления различных типов. |  |  |
|  | 2. | Назначение, устройство и работа рулевых механизмов различных типов |  |  |
|  | 3. | Ремонт рулевых механизмов |  |  |
|  | 4. | Особенности обслуживания различных типов рулевых механизмов. Особенности диагностики и ремонта шарниров рулевых тяг. |  |  |
|  | 5. | Проверка и регулировка сходимости колес, углов их установки. Балансировка колес. Проверка и регулировка зазоров в подшипниках ступиц. |  |  |
|  | 6. | Замена шкворней, цапф, тяг, втулок, сальников, подшипника ступиц колес. Замена смазки в подшипниках. |  |  |
|  | 7. | Общее устройство гидравлической тормозной системы. Устройство и работа тормозной системы с гидроприводом. Устройство и работа тормозных механизмов различных типов. Общее устройство пневматической тормозной системы. Виды и типы приводов ручного тормоза |  |  |
|  | 8. | Устройство и работа тормозной системы с пневмоприводом |  |  |
|  | 9. | Назначение, устройство и работа тормозных камер и энергоаккумуляторов |  |  |
|  | 10. | Ремонт и обслуживание гидравлической тормозной системы. Ремонт и обслуживание пневматической тормозной системы Контроль уровня тормозной жидкости. |  |  |
|  | 11. | Порядок проведения прокачки тормозной системы с гидравлическим приводом. Виды и характеристики тормозных жидкостей порядок и сроки их замены |  |  |
| Тема 1.24 Восстановление геометрических параметров кузовов и их отдельных элементов. | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Выполнение операций по рихтовке кузова и отдельных его элементов после ДТП. |  |  |
|  | 2. | Выполнение операций по замене элемента кузова автомобиля различными способами |  |  |
|  | 3. | Выполнение операций по зачистке кузова автомобиля после замены элемента |  |  |
| Тема 1.25 Подготовка к окраске. Окраска кузова автомобиля. Окраска отдельных элементов автомобиля | Содержание: | 4 |  |
|  | 1. | Выполнение подготовительных операций перед окраской кузова автомобиля. |  |  |
|  | 2. | Удаление старого ЛКМ |  |  |
|  | 3. | Выполнение операций подготовительных операций перед окраской кузова автомобиля. |  |  |
|  | 4. | Нанесение на подготовленную поверхность грунта. |  |  |
|  | 5. | Выполнение операций подготовительных операций перед окраской кузова автомобиля. |  |  |
|  | 6. | Нанесение шпатлёвки на подготовленную поверхность |  |  |
|  | 7. | Выполнение операций подготовительных операций перед окраской кузова автомобиля. |  |  |
|  | 8. | Подготовка и приготовление ЛКМ. Окраска кузова, элемента кузова. |  |  |
|  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |  |
|  |  | Итого: | 180 |  |
| ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств МДК.02.01 Техническая документация МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта автомобилей МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей | 36 |  |
| Виды работ: 1.Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 2.Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями. 3.Изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие места, их количество, виды выполняемых работ, техническая оснащенность. 4.Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ. 5.Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ. 6. Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения: количество рабочих, их квалификация, распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 7.Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка аттестации рабочих мест. 8.Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении. 9.Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в производственном подразделении. 10.Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации. 11.Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства. 12.Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. 13.Изучение системы организации оплаты труда рабочих. 14.Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера). 15.Ознакомление и изучение управленческой документации мастера. 16.Составление табеля учета рабочего времени. 17.Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение объемов работ (составление заказ-наряда), выявление потребности и составление заявок на техническое оснащение и материальное обеспечение производства, определение списочного и явочного состава кадров. 18.Организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры управления производственным подразделением, распределение сменных заданий по исполнителям. 19.Анализ стиля руководства и методов управления мастера. 20.Выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению. 21.Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении. 22.Изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей. 23.Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей. 24.Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО и ремонту автомобилей. 25.Выполнение поручений начальника технической службы и(или) мастера производственного подразделения по организации деятельности коллектива исполнителей. 26.Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. |  |  |
| Тема 1.1. Ознакомление с работой предприятия и его технической службой. |  | Содержание | 12 |  |
|  |  | Инструктаж о прохождении учебной практики. Ознакомление с целями, задачами и планируемым результатом при прохождении учебной практики по ПМ 02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ознакомление с работой предприятия и технической службы. Изучение структурных подразделений предприятия. Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями. Изучение технологического процесса производственных подразделений: рабочие места, их количество, виды выполняемых работ, техническая оснащённость. Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ. Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения: количество рабочих, их квалификация, распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и профессиональной переподготовки. |  |  |
| Тема 1.2. Изучение условий труда в производственном подразделении. |  | Содержание | 12 |  |
|  |  | Изучение условий труда в производственном обучении, правил и порядка аттестации рабочих мест. Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении. Изучение мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в производственном подразделении. Изучение паспорта рабочего места с учетом нормативной документации. Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства. Изучение мероприятий по профилактике загрязнения окружающей среды. |  |  |
| Тема 1.3. Системы организации оплаты труда рабочих. |  | Содержание | 6 |  |
|  |  | Изучение системы организации оплаты труда рабочих. Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера). Изучение управленческой документации мастера. Ознакомление с правилами оформления табеля учета рабочего времени. |  |  |
| Тема 1.4. Организация и контроль деятельности персонала. |  | Содержание | 4 |  |
|  |  | Изучение организации деятельности исполнителей. Изучение стилей и методов управления мастера. Изучение способов выявления проблем и принятий управленческого решения по их устранению. Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении. Изучение форм контроля деятельности коллектива исполнителей. Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей. |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
|  |  | Итого | 36 |  |
| ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств МДК.03.03 Тюнинг автомобилей МДК.03.04 Производственное оборудование | 72 |  |
| Виды работ Ознакомление с работой предприятия и технической службы. Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и участков предприятия. Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования и оснастки Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке. Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки. Определение эффективности использования технологического оборудования и оснастки. Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их причины и способы их устранения. Определение остаточного ресурса технологического оборудования. Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на качество технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Испытание технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой. Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой. Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет повышения рациональности использования технологического оборудования и оснастки. Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим оборудованием. Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом условий его эксплуатации. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. |  |  |
| Тема 3.1. Вводное занятие. | Содержание | 6 |  |
|  |  | Инструктаж по технике безопасности. |  |  |
| Тема 3.2. Определение целесообразности модернизации автотранспортных средств. | Содержание | 18 |  |
|  |  | Расчет затрат на модернизацию автотранспортного средства, переоформление регистрационных документов. |  |  |
| Тема 3.3. Планирование взаимозаменяемости узлов и агрегатов автомобилей | Содержание | 24 |  |
|  |  | Определение возможности замены двигателя, элементов подвески, трансмиссии и других элементов автомобиля на аналоги. |  |  |
| Тема 3.4. Тюнинг автомобилей | Содержание | 18 |  |
|  |  | Доработка двигателя, подвески автомобиля. Доработка кузова автомобиля. |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет | 6 |  |
|  |  | Итого | 72 |  |
| ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих МДК.04.01 Слесарь по ремонту автомобилей | 108 |  |
| Виды работ: 1.Слесарные работы на деталях автомобиля: - разметка деталей, рубка, резка металла - опиливание, сверление отверстий, развертывание, зенкование отверстий -нарезание наружной и внутренней резьбы, клепка плоских деталей, пайка и склеивание - притирка и доводка деталей, - работы с ручными электроинструментами - работы, выполняемые механизированными шлифовальными инструментами 2. Выполнение сборочных работ с применением слесарных инструментов 3.Выполнение разборочных работ с применением слесарных инструментов 4.Ремонт, сборка простых соединений и узлов автомобиля 5. Выполнение крепежных работ при первом и втором техническом обслуживании, устранение и выявление мелких неисправностей. 6. Диагностирование автомобиля и отдельных узлов. 7. Устройство и технологические особенности: двигателя, вкладышей КШМ, газораспределительного механизма, карбюратора, трансмиссии, ходовой части, коробки передач легкового и грузового автомобиля, системы смазки двигателя, системы охлаждения, тормозной системы легкового и грузового автомобиля, рулевого управления, электрооборудования, кузова, шасси 8.Проверка натяжения ремня вентилятора, при необходимости его замена. 9.Проверка давления в шинах, при необходимости подкачка. 10.Проверка свободного хода педали сцепления, регулировка педали сцепления. 11.Проверка полного хода педали рабочих тормозов, их регулировка. 12.Проверка люфта рулевого колеса. 13.Проведение протяжки головки блока цилиндров. 14.Проведение регулировки клапанов. 15.Проверка состояния рулевых тяг, устранение люфта. 16.Проведение замены масла в двигателе. 17.Проведение замены топливных фильтров. 18.Проведение замены фильтра гидросистемы. 19. Проведение ревизии воздушного фильтра. |  |  |
| Тема 2.1. Вводные занятия. Безопасность труда и противопожарные мероприятия в учебных мастерских | Содержание: | 6 | 2-3 |
|  | 1. | Виды слесарных работ и их назначение. |  |  |
|  | 2. | Применение слесарных работ в ремонте автомобилей. |  |  |
|  | 3. | Соблюдение техники безопасности. Правила поведения в мастерской. |  |  |
| Тема 2.2. Слесарные инструменты | Содержание: | 6 | 2-3 |
|  | 1. | Ознакомление с резьбонарезным инструментом, прогонка их к готовой нарезке. Выполнение сборочных и разборочных работ с применением слесарных инструментов |  |  |
|  | 2. | Ремонт автомобиля с применением ручных электроинструментов |  |  |
|  | 3. | Использование станков для восстановления деталей автомобилей |  |  |
|  | 4. | Техника безопасности при работе с механическими инструментами |  |  |
|  | 5. | Шлифовальные инструменты |  |  |
|  | 6. | Инструменты для резки металла. Особые случаи резания. |  |  |
|  | 7. | Инструменты и приспособления для гибки металла. |  |  |
|  | 8. | Упражнения в управлении сверлением станком. |  |  |
| Тема 2.3. Разметка плоскостная | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. | Подготовительные операции слесарной обработки. Подготовка кразметки деталей: - с обработанными поверхностями - с черными поверхностями – отливка, поковка, прокат. |  |  |
|  | 2. | Плоскостная и пространственная разметка деталей автомобилей |  |  |
|  | 3. | Разметка по шаблонам для ремонта автомобилей |  |  |
|  | 4. | Подготовка металла к разметке для изготовления шпонки, шайб. |  |  |
|  | 5. | Межоперационные припуски и допуски на промежуточные размеры |  |  |
| Тема 2.4. Слесарные работы на деталях автомобиля | Содержание: | 60 |  |
|  | 1. | Виды и способы ремонта автомобилей. |  | 2-3 |
|  | 2. | Определение размеров заготовки и её подбор. Упражнения в правильной постановке корпусом молотка и зубила. |  |  |
|  | 3. | Процесс рубки металла в тисках, механическая рубка. Дефекты рубки. Заточка инструментов для рубки. Разрубание полосового и профильного проката. Вырубание заготовка на плите, в тисках из листового материала. Прорубание канавок на плоских и вогнутых поверхностях |  |  |
|  | 4. | Ручная правка. Правка с помощью ручного пресса. Основные дефекты правка. Причины их появления и способы предупреждения. |  |  |
|  | 5. | Установка полотна в рамке ножовки. Сущность процесса резки металла, инструменты и приспособления. Разрезка труб, труборезы. |  |  |
|  | 6. | Подготовка отверстий для нарезания резьбы. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Контроль резьбовых деталей. |  |  |
|  | 7. | Срезание испорченных деталей автомобилей. Резка металла ножницами, ножовкой, правка и чистка металла. Резка плоского металла, прутка и профилей (швеллер, двутавр). |  |  |
|  | 8. | Контроль качества резьбы. |  |  |
|  | 9. | Нарезание резьбы на болтах, шпильках, сквозных отверстиях деталей, в блоке цилиндра автомобилей. Нарезание наружных резьб на болтах и шпильках. Востановление и нарезание новой резьбы в любых узлах автомобилей. |  |  |
|  | 10. | Зенкование отверстий, ручная развертка. Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок, зенкование шарнирных соединений. |  |  |
|  | 11. | Удаление поломанных метчиков и способы удаления брака. |  |  |
|  | 12. | Клепка нахлесточного соединения заклепками. Клепание накладок тормозной колодки |  |  |
|  | 13. | Гибка кромок листовой стали, труб. Замена шабрения другими видами обработки. Ручная гибка. Гибка кромок листовой стали в тисках, на плите, с применением приспособления, правка полосовой стали, круглого стального прутка, гибка труб. Гибка с применением стационарного гибочного оборудования, дефекты гибки. |  |  |
|  | 14. | Запрессовка подшибников ступиц легковых и грузовых автомобилей |  |  |
|  | 15. | Замена износившихся деталей выбор базирующих поверхностей и методов их обработки |  |  |
|  | 16. | Притирка клапанов газораспределительного механизма и виды притирочных материалов. |  |  |
|  | 17. | Лужение и пайка мягкими припоями. |  |  |
|  | 18. | Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под внешним и внутренним прямыми углами. Опиливание поверхностей с неизмененным радиусом кривизны. Проверка шаблоном. Опиливание полузакрытых прямолинейных контуров по разметки. Опиливание напильником плоских и криволинейных поверхностей. Измерение деталей штангенциркулем. Опиливание плоских заготовок напильниками. Упражнения в управлении сверлением станком. |  |  |
|  | 19. | Развертывание вручную цилиндрических отверстий. Развёртывание втулок автомобилей. Сверление сквозных, глубоких отверстий с применением упоров и линеек. Сверление ручными электродрелями. Заточка режущих элементов сверла. |  |  |
|  | 20. | Выбор сверла по диаметру заклепок. Сверление и зенкование, подзаклепки. Соединение листов в нахлестку однорядными и многорядными заклепочными швами. |  |  |
|  | 21. | Сборка, клепка заклепками с полукруглыми и потайными головками. |  |  |
|  | 22. | Пайка. Подготовка припоев и флюсов. Подготовка деталей к пайке. Пайка деталей с нагревом их паяльной лампой, в горне, на газовой горелке и в электронагревателях. Пайка мягкими припоями и склеивание деталей Применение клеевых соединений. |  |  |
|  | 23. | Притирка. Подготовка притирочных материалов в зависимости от материалов притираемых деталей, назначения и точности притирки |  |  |
|  | 24. | Применение клеевых соединений. |  |  |
|  | 25. | Применение шаберов в ремонте автомобилей. Подготовка поверхности под шабрение |  |  |
|  | 26. | Шабрение плоских, криволинейных поверхностей. Затачивание и заправка шаберов. Дефекты при шабрении. Контроль качества шабрения. |  |  |
| Тема 2.5. Комплексные работы. Изготовление слесарно-монтажного инструмента | Содержание: | 12 | 2-3 |
|  | 1. | Слесарная обработка и изготовление различных деталей. Изготовление слесарного молотка с квадратным бойком. Изготовление ключа для круглых шлицевых гаек. Изготовление двухстороннего гаечного ключа с открытым зевом. Изготовление ножниц для резки металла. Изготовление плоскогубцев |  |  |
|  | 2. | Ремонт, сборка простых соединений и узлов сельскохозяйственных машин и оборудования; устранение и выявление мелких неисправностей. |  |  |
|  | 3. | Выполнение крепежных работ при первом и втором техническом обслуживании |  |  |
| Тема 2.6. Технические измерения | Содержание: | 16 | 2-3 |
|  | 1. | Работы с инструментами для контроля плоскостности |  |  |
|  | 2. | Работы с инструментами для контроля прямолинейности |  |  |
|  | 3. | Работы с применением штангенинструментов |  |  |
|  | 4. | Работы с применением микрометрических инструментов |  |  |
|  | 5. | Работы с применением макрометрических инструментов |  |  |
|  |  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |  |
|  |  | Итого | 108 |  |
|  |  | Всего | 396 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

       Реализация программы учебной практики предполагает наличие 
слесарной  мастерской, сварочной мастерской, станции технического обслуживания, предприятий и организаций, осуществляющих техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправку транспортных средств горючими и смазочными материалами на основе прямых договоров с работодателями.

Оснащение:

- Учебные стенды плакаты

- Оборудование:

1 Слесарная мастерская:

- Рабочие места по количеству студентов;

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения слесарных работ.

- Сварочная мастерская:

- Рабочие места по количеству студентов;

- оборудование термического отделения;

- сварочное оборудование;

- инструмент;

- оснастка;

- приспособления;

- материалы для работ;

- средства индивидуальной защиты.

- Станция технического обслуживания

- грузовой шиномонтаж

- легковой шиномонтаж

- легковая балансировка

- подъемники 2,4 стоечные

- стенд для регулировки сход-развала

- мойка

- покрасочная камера

- гидравлический пресс

- инструменты

- Технические средства обучения

- компьютер;

- сканер;

- проектор;

- программное обеспечение общего назначения;

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. Пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2020г. – 288 с

2. Ашихмин С.А. Техническая диагностика автомобиля, [Электронный ресурс] - http:// www.academia- moscow. ru/- ЭБС ООО ОИЦ «Академия»

3. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы, 2020, [Электронный ресурс] – http:// www.academia- moscow. Ru/- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».

4. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационный материалы: учебное пособие для студ. сред. проф. образования/А.А. Геленов, Т.И. Сочевко, В.Г. Спиркин. -4-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2020. -304с.

5. Гладов Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей. В 2-х ч., ч.1: Легкие грузовики (малой и средней грузоподъемности): учебник, [Электронный ресурс] - http:// www.academia- moscow. ru/- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».

6. Гладов Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей. В 2-х ч., ч.2: Грузовые автомобили большой грузоподъемности: учебник, [Электронный
ресурс] - http:// www.academia- moscow. ru/- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».

7. Громаковский А. ПДД- М.: Эксмо – 2016г.

8. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник. - 14-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2021

9. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. [Djv-ZIP] Учебное пособие для средних профессионально-технических училищ.

10.Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. техн. училищ. – М.: 2021г. – 208 с.

11. Макиенко Н. И. Общий курс слесарного дела. Автор: Н. И. Макиенко. Год: 2021г.

Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ Академия, 2021г. – 80 с.

12. Нерсесян В.И. Устройство автомобилей: Лабораторно-практические работы, 2017, [Электронный ресурс] – http:// www.academia- moscow. Ru/- ЭБС ООО
ОИЦ

13. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ Академия, 2021г.

14.Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник. – М.: ОИЦ Академия, 2021г. – 272 с.

15. Полихов М.В. Техническое обслуживание автомобилей: учебник, 2017,
[Электронный ресурс] – http:// www.academia- moscow. Ru/- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».
18. Диск с электронными плакатами по слесарному делу (презентации, электронные учебники).

Дополнительные источники:

1. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы/Л.С. Васильева
– М.: Наука-пресс, 2022. – 421 с.Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей/ Ю.П.

2. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум:
учеб. пособие/ В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. -4-е изд., перераб.- М.:ИЦ
«Академия»,2021.-176с.
3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник/В.И. Карагодин,
Н.Н.Митрохин-9-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия»,2021. -496с.
4.Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: учебник
для студ. учреждений сред.проф. образования/ А.Г. Пузанков. - 7-е изд., испр.-
М.:ИЦ «Акакдемия»,2021.-560с.

5. Чижов. – М.: Машиностроение, 2021.

6. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания/М.Г. Шатров. – М.: Высшая
школа,2021. – 400 с. 183.

Интернет ресурсы:

- Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru

- Российский образовательный портал www.edu.ru

- Тверской областной институт усовершенствования учителей www.tiuu.ru.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения студентами заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме   дифференцированного зачета.

Результатами прохождения учебной практики и объектами оценки являются
умения, приобретенный первоначальный практический опыт, ПК и ОК. При
прохождении учебной практики результаты обучения могут осваиваться как полностью (все умения, практический опыт, ПК и ОК), так и частично (часть умений, отдельный
практический опыт, отдельные компетенции).

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики представляет
собой: ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале
практики), наблюдение за выполнением видов работ на практике и контроль их
качества, контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с
рабочей программой и выполняемыми видами работ.

Промежуточная аттестация по учебной практике - дифференцированный
зачет.

| Профессиональные компетенции | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей | Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей с соблюдением безопасных условий труда в профессиональной деятельности. Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с соблюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и контрольно-измерительных инструментов с использованием технологической документации на диагностику двигателей и соблюдением регламенты диагностических работ, рекомендованных автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики и определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. Составлять отчетную документацию с применением информационно-коммуникационных технологий при составлении отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. | Текущая форма контроля – наблюдение и оценка правильности выполнения практических заданий. Промежуточная – дифференциров анный зачет |
| ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. | Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической документацией. Выполнять регламентные работы по разным видам технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, проведение необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Составлять отчетную документацию по проведению технического обслуживания автомобилей с применением информационно-коммуникационные технологий. Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. | Текущая форма контроля – наблюдение и оценка правильности выполнения практических заданий. Промежуточная – дифференциров анный зачет |
| ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией | Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей и параметров двигателя контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Определять основные свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы двигателя. | Текущая форма контроля – наблюдение и оценка правильности выполнения практических заданий Промежуточная – дифференциров анный зачет |
| ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей | Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить инструментальную диагностику технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. Пользоваться измерительными приборами. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, определять по результатам диагностических процедур неисправности электрических и электронных систем автомобилей | Текущая форма контроля – наблюдение и оценка правильности выполнения практических заданий. Промежуточная – дифференциров анный зачет |
| ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудо вания и электронных систем автомобилей согласно технологической документации | Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации. Измерять параметры электрических цепей автомобилей. Пользоваться измерительными приборами. Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных | Текущая форма контроля – наблюдение и оценка правильности выполнения практических заданий. Промежуточная – дифференциров анный зачет |
| ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудо вания и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией | Пользоваться измерительными приборами. Снимать и устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими инструментами. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности узлов и элементов электрических и электронных систем. Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправности. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных систем. | Текущая форма контроля – наблюдение и оценка правильности выполнения практических заданий. Промежуточная – дифференциров анный зачет; |
| ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей | Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; определять исправность и функциональность диагностического оборудования и приборов; Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой части и механизмов управления автомобилей | Текущая форма контроля – наблюдение и оценка правильности выполнения практических заданий. Промежуточная – дифференциров анный зачет |
| ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической документации | Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния автомобильных трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов. Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов управления автомобилей, выявление и замена неисправных элементов. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. | Текущая форма контроля – наблюдение и оценка правильности выполнения практических заданий. Промежуточная – дифференциров анный зачет; |
| ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией | Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудовании. Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления. Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно- измерительными приборами и инструментами. Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Определять неисправности и объем работ по их устранению. Определять способы и средства ремонта. Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической документацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. | Текущая форма контроля – наблюдение и оценка правильности выполнения практических заданий. Промежуточная – дифференциров анный зачет |
| ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов | Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов автомобиля. Пользоваться технической документацией. Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова. Пользоваться подъемно- транспортным оборудованием. Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов автомобильных кузовов. Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметрами автомобильных кузовов. Пользоваться измерительным оборудованием, приспособлениями и инструментом. Оценивать техническое состояния кузова. Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову. Оформлять техническую и отчетную документацию. | Текущая форма контроля – наблюдение и оценка правильности выполнения практических заданий. Промежуточная – дифференциров анный зачет |
| ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов | Использовать оборудование для правки геометрии кузовов. Использовать сварочное оборудование различных типов. Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов. Проводить обслуживание технологического оборудования. Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки. Использовать оборудование и инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова. Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов. Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов. Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными материалами кузовов. Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. Восстановление ребер жесткости элементов кузова | Текущая форма контроля – наблюдение и оценка правильности выполнения практических заданий. Промежуточная – дифференциров анный зачет |
| ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов | Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требованиям, при работе с различными материалами. Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными материалами. Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия. Выбирать способ устранения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбирать инструмент и материалы для ремонта. Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова. Подбирать материалы для защиты элементов кузова от коррозии. Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова. Наносить различные виды лакокрасочных материалов. Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности. Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей. Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов. Использовать краскопульты различных систем распыления Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова. Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова. Оценивать качество окраски деталей. | Текущая форма контроля – наблюдение и оценка правильности выполнения практических заданий. Промежуточная – дифференциров анный зачет |